Maison écologique et passive Ancy

Contexte / type d’ouvrage :		maison écologique et passive
Maître d'ouvrage :			Odile et Jacques BONNIN

Techni-concepteur (architecte) :	Jean Claude GOUTTE-FANGEAS

Bureau d’études :			Positive Home

Lieu : 				Ancy

Superficie : 			150 m²

Système constructif : 		ossature bois massif

Isolation toiture : 			ouate de cellulose 600mm U = 0.067 W/(m²K) R = 15 m²k°/W

Isolation murs : 	ouate de cellulose 385 ou 445 ou 505mm U 0.126 0.109 et 0.096 W/(m²K) R 8.5 9 et 10.5 m²k°/W

Isolation planchers :		ouate de cellulose 350mm U 0.117 W/(m²K) R = 8 m²k°/W

Menuiseries / Vitrages :		triple Winter  Uw 0,72 W/m²k au Sud 0,8 façades Est et Ouest

Besoin de chauffage PHPP : 	9 kWh/m2.an

Besoins totaux énergie primaire PHPP :  49 kWh/m2.an

Test d’étanchéité à l’air n50 : 	0,33 vol/h, 0,35 en pression et 0,30 en dépression, qualité menuiserie

Ventilation :			Brink Renovent Excellent 300

ECS : 		Chauffe eau solaire Vaillant AuroStep + 250, récupérateur de chaleur associé, sur la douche

Chauffage d’appoint : 		2 sèche serviettes 750W , (le poêle est superflu et ne sert que d’agrément),

Coûts : 				non communiqué

Label passif ? :			Label PHI (Passivhaus Institut)

Divers / particularités :

Conception bio-climatique optimalisée,

Contreventement par paroi plâtrière intérieure,

Paroi hygroscopique hyper perspirante, mur Sd 0,195 m 15mm Fermacell Xella

(<92fois la règle de la maison ossature bois classique), sol plafond Sd 5m MajPel5 Siga

Tous matériaux bio-sourcés, comme :

Menuiserie bois lamellé-collé 92 mm,

Protection solaire en volets bois 40 mm,

Inertie thermique intégrée par charge minérale aux planchers,

Système complet de récupération eaux de pluies,

Sols intérieur liège et linoléum,

Sols extérieur terrasse et balcon bois « robinier » classe 4 naturel sans traitement

Opération remarquable en matière d’écologie et de développement durable.